## Slide 1: PROJET Système d’exploitation Réveil sous Raspberry Pi
Ingénieurs alternants ISEN YNCREA
Vincent SAGNES
Claude REVERSAT
Arnaud SOUQUIERE
Frédéric CHAÏRAT
Notes: Fred

## Slide 2: Le projet
Création d’un LOGICIEL : un REVEIL
Un environnement sous LINUX
Un support sous Raspberry Pi
Une Programmation bas niveau
Un projet sous GitHub et une page WEB dédiée
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
https://claudio4813.github.io/Reveil_berry/
Notes: Fred
Le projet dans ses grandes lignes

## Slide 3: Le projet
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
Administrateur système
Architecte software
Chef de projet
Directeur Commercial
Notes: Fred:
Vincent : Responsable de l’utilisation du RaspBerry PI
Configuration
Tests
Mise en place des fonctionnalités
Arnaud : Mise en place software
Menu
réveil & alarme
Minuteur
Claude : Directeur commercial
Codage WEB – Git
Codage chrono
Fred : Chef de projet - SCRUM Master
Interface avec le client
Management de projet
Codage chrono

## Slide 4: Le projet
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
Un fichier zippé au format TAR à télécharger
Son script « make.sh » pour l’installation
Mise à jour des besoins LINUX
update
xterm, GCC, sox
Décompression des fichiers source
Compilation dans le dossier de destination
Notes: Arnaud

## Slide 5: Les fonctionnalités principales
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
Un réveil
  Affiche l’heure
  Configuration d’alarmes
    raspberry  customisation possible du type de sonnerie
Un chronomètre
  Compte en dixième de secondes
  Affiche jusqu’à 3 temps intermédiaires
Minuteur
  Décompte une durée spécifiée
Notes: Arnaud

## Slide 6: Des fonctionnalités additionnelles
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
Statistiques
  Nombre de fonctionnalités principales lancées
  Possibilité de remise à 0
Monitoring
  Arborescence des processus actifs
Notes: Arnaud

## Slide 7: Fonctionnement
Menu Chrono
ISEN:~terminal
Affichage intermédiaire
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
ISEN : ~./main
MAIN
Affiche l’heure
Propose un Menu
ISEN:~terminal
Menu Réveil
ISEN:~terminal
Menu Minuteur
ISEN:~terminal
AffichageChrono
ISEN:~terminal
Affichage Minuteur
ISEN:~terminal
10
12
10
INT
12
Pipe nommés
Signaux
Fork() + execl
Notes: Fred

## Slide 8: Fonctionnement
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
ISEN : ~./main
MAIN
Affiche l’heure
Propose un Menu
ISEN:~terminal
Stat
Monitoring
ISEN:~terminal
12
Pipe nommés
Signaux
Fork() + execl
Script BASH
Notes: Fred

## Slide 9: Problématiques
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
Nouveau terminal  Problème de PID pour le fils
  Le PID du fils est celui du terminal mais pas celui du programme qui s’exécute dedans  Signaux impossible sans connaitre le PID
  Solution : Les PIPES
    Le père ouvre un Pipe nommé et attend que le fils communique son PID
    Le fils écrit son PID dans le pipe
Notes: Claude

## Slide 10: Ambition
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
  Câblage :
Raspi 3 B
IR Sensor
VCC
GND
GPIO17 (Signal)
GND
VCC
GPIO26 (RS)
GPIO19 (E)
GPIO13 (D0)
GPIO06 (D1)
GPIO05 (D2)
GPIO11 (D3)
LCD
1602
Mode 4bits
Haut Parleur
Jack RCA
(Contrast) GND
(R/W) GND
(LED-) GND
(LED+) VCC
Notes: Vincent

## Slide 11: Problèmes rencontrés
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
Matériel prévu
  LCD1602 :
    WiringPi inaccessible (librairy C)
    Pas de module I2C
    Etat : Ecran allumé mais impossible d'afficher
  Télécommande IR :
    Programme réception data
    Etat : réception data GPIO avec LIRC
  Haut-Parleur :
    Fonctionnel avec SOX, pilotable par programme C
Notes: Vincent

## Slide 12: Problèmes rencontrés
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
Configuration Raspberry Pi
  Ambitions trop importantes
    Matériel trop contraignant à mettre en place
    Limiter dans le matériel à disposition
  Mauvaise gestion des priorités
    Replanification des tâches face à l'échec
    Trouver des alternatives aux problèmes des problèmes...
  Manque de temps
    Trop de problèmes parasites chronophages
    Recherches de solutions
Notes: Vincent

## Slide 13: Démo & Conclusion
Réveil_Berry
Projet
Fonctionnalités
Fonctionnement
Problèmes rencontrés
Démo & Conclusion
Démonstration
Projet FONCTIONNEL ayant permis la consolidation de l’ensemble des connaissances acquises lors du cours.
Notes personnelles
Déception concernant le RaspBerry et toutes les fonctionnalités possibles n’ayant pas pu être menées à terme
  Affichage LCD
  Télécommande
Notes: Claude et all